Table 1 ECPC Model Characteristics (The ECPC is providing both the SFM and RII).

|  | ECPC SFM | NCEP SFM | ECPC RII | RI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolution | T62L28r | T62L28r | T62L28 | T62L28 |
| Convection | RAS | RAS | SAS | SAS |
| SW Rad. | M.D. Chou | M.D. Chou | M.D.Chou | Lacis and Hansen |
| LW Rad. | M.D.Chou | M.D.Chou | Fels&Schwarzkopf | Fels&Schwarzkopf |
| Clouds | Slingo | Slingo | Look-up table | Look-up table |
| PBL | Non-Local | Non-Local | Non-Local | local, RI dep. |
| Grav. wave | Alpert et al. | Alpert et al. | Alpert et al. | Alpert et al. |
| Land Surf. | OSU 2-layer NCAR evap. | OSU 2-layer | OSU 2-layer Obs. P also drives soil moisture | OSU 2-layer |
| Vegetation | USGS mon. var. | Sib clim. | Fixed vegetation cover | Fixed vegetation cover |
| Orography | Smooth mean | Smooth mean | Smooth mean | Enhanced orog. |
| Ozone | Climatology | Climatology | Climatology | Climatology |